kogellagers

Layout  lesbeschrijving (inhoudelijk)

| ONDERWERP : | Wielen en assen |
| --- | --- |
| HERKOMST : | Techniekvaardig |
| DOELGROEP : | Groep 7/8 |
| AANLEIDING : | Les natuur over het aspect wrijving |
| GEBIED : Bouwen en wonen Communicatie Transport Productie | Transport: |
| TECHNISCHE ASPECTEN: Constructies Overbrengingen Besturingen Energieomzettingen | Overbrengingen |
| DOMEIN Zelf maken van techniek (A) Onderzoeken van techniek (B) | Onderzoeken van techniek |

Layout  lesbeschrijving  (didactisch)

| ONDERWERP : | Kogellagers |
| --- | --- |
| DOELGROEP : | Groep 7/8 |
| LESDOEL(EN) : | Leerlingen hebben ondervonden dat wrijving inherent is aan weerstand en dat wrijving warmte opwekt. Ze hebben geleerd, dat die wrijving aanzienlijk kan worden verminderd door rollen of kogeltjes tussen de ten opzichte van elkaar bewegende oppervlakken te plaatsen. |
| EINDPRODUCT : | Duidelijk zichtbare kogellagers. |
| BENODIGDHEDEN Voor de leerkracht Voor de leerling | Kleine ronde kraaltjes 2 identieke schoteltjes een aantal evengrote knikkers. Per twee leerlingen 1 set skatewieltjes |
| VOORAF : | Bij skeelerwinkel oude skeelerwieltjes vragen voor gebruik op school. Materialen op tafel klaar leggen. |
| INTRODUCTIE : | Je komt de klas in op skeelers of je pakt een onderdeel uit de “leskist” beschreven bij de klassikale introductie |
| LESACTIVITEITEN : | Werkexperiment. Kinderen wrijven in hun handen en voelen dat dit stroef gaat en de handen warm worden. Vervolgens worden er een aantal kraaltjes in de palm van de hand gelegd. Het blijkt dat het wrijven nu minder stroef gaat. Proef met schoteltjes. Leg twee schoteltjes op elkaar en leg er iets zwaars op. Probeer de schoteljes nu te draaien. Wat kun je doen om makkelijker te laten bewegen. Geef ieder tweetal een stel skatewieltjes of skeelerwieltjes en laat ze deze uit elkaar halen en bekijken hoe echte kogellagers eruit zien. |
| AFSLUITING : | Ondervindingen van de experimenten vergelijken met de verwachtingen. |

Assen die “droog” in een asgat draaien, kunnen door de wrijving zo heet worden, dat ze verbranden of vastlopen. Daarom is het belangrijk om een smeermiddel in het asgat aan te brengen. Dat wielen en assen na smering lichter draaien komt, omdat de wrijving door dit smeermiddel verminderd wordt.

Al eeuwenlang zoekt men een manier om het

voortbewegen van een kar, wagen of ander

soort voertuig lichter te laten verlopen. Het

smeren van de onderdelen was wel een oplos-

sing, maar uiteindelijk gaf dit niet het gewenste

resultaat. Een grote verbetering was de uitvin-

ding van het kogellager. Een kogellager is te

vergelijken met een rollenbaantje van in vet

liggende stalen rollen of kogeltjes, dat om en

tegen een as aan ligt.

Waarschijnlijk is er heel vroeger ook een dergelijke uitvinding gedaan rond.

Het is mogelijk dat Deense wagenmakers rond 100 v. C geprobeerd hebben om ronde houten staven rond de as te plaatsen

Kogellagers vinden hun toepassingen in heel veel machines en andere producten waarbij vervoer op de eerste plaats komt. Door deze constructie bestaat er nauwelijks wrijving tussen de bewegende delen. Met de volgende experimenten zullen kennismaken met de begrippen wrijving en kogellagers.

Naam:

Je gaat in tweetallen de volgende experimenten uitvoeren en vult daarbij het antwoordenblad zo volledig mogelijk in. Natuurlijk schrijf je ook je eventuele opgedane ervaringen erbij.

Experiment 1

Wrijf eens in je handen. Beschrijf eens wat je precies voelt.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Wrijf nu nog eens in je handen, maar zorg nu dat je eerst een paar kraaltjes in de palm van je hand legt. Merk je verschil? Zo ja, wat dan?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Experiment 2

Leg twee precies dezelfde schoteltjes op elkaar. Leg op het bovenste schoteltje een zwaar gewicht. Bijvoorbeeld een dik boek, of een steen.

Kunnen de schoteltjes makkelijk draaien?

…………………………………………………………………………………………………............................................................................................................

Kun je een oplossing verzinnen om deze schoteltjes wel makkelijk op elkaar te laten draaien?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Onderzoekje

Pak, per tweetal, uit de bak voor in de klas een skeelerwieltje of een skatewieltje. Beschrijf het wieltje aan de buitenkant. Welke onderdelen kun je vanaf de buitenkant zien? Hoe denk je dat de binnenkant eruit ziet? Beschrijf dit.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pak nu een schroevendraaier en probeer samen één zo’n wieltje open te maken. Let op dat je het wieltje niet onderste boven houdt. Kijk eens goed naar de binnenkant. Beschrijf wat je ziet. Zie je bekende onderdelen.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vergelijk ook eens een skatewieltje met een skeelerwieltje. Zie je verschillen? Zo ja, hoe zou dat kunnen komen?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Als je het leuk vindt kun je hieronder nog een tekening maken van de binnen en/of buitenkant van jouw onderzochte wieltje.