Les spaken

Layout  lesbeschrijving (inhoudelijk)

| ONDERWERP : | Wielen en assen |
| --- | --- |
| HERKOMST : | - |
| DOELGROEP : | Groep 7/8 |
| AANLEIDING : | Les geschiedenis over belangrijke uitvindingen in de 18e eeuw zoals de stoommachines |
| GEBIED : Bouwen en wonen Communicatie Transport Productie | Transport: |
| TECHNISCHE ASPECTEN: Constructies Overbrengingen Besturingen Energieomzettingen | overbrengingen |
| DOMEIN Zelf maken van techniek (A) Onderzoeken van techniek (B) | Onderzoeken van techniek |

Layout  lesbeschrijving  (didactisch)

| ONDERWERP : | Wielspaken |
| --- | --- |
| DOELGROEP : | Groep 7/8 |
| LESDOEL(EN) : | Leerlingen kunnen de geschiedenis van de wielspaken verklaren en kunnen wielspaken demonteren en onderzoeken en volgens een moderne techniek weer terugplaatsen |
| EINDPRODUCT : | Een goede volgorde van monteren van spaken volgens een moderne techniek |
| BENODIGDHEDEN Voor de leerkracht Voor de leerling | Per groepje van 4 personen een oud, bruikbaar voorwiel Gereedschap om spaken te demonteren Werkblad 1 geplastificeerd en per groep 1 stuk Werkbladen 2 en 3 spaken gekopieerd Potlood |
| VOORAF : | Oude fietswielen Spaaksleutels aanschaffen of lenen bij fietsbedrijf. |
| INTRODUCTIE : | Fictieve anekdote vertellen over een jouw recent overkomen ongeval. Je reed door een kuil in de weg en opeens lag je wiel in elkaar. Breng dit zeer realistisch en met enige drama en de kinderen hangen aan je lippen. Hoe kan dit? Jij snapt er in ieder geval niets van. |
| LESACTIVITEITEN : | Aan de hand van het werkblad volgen de kinderen het gehele onderzoek. |
| AFSLUITING : | Ondervindingen van de experimenten vergelijken met de verwachtingen. |

Het wiel

De ontwikkeling van het wiel

Misschien is de uitvinding van het wiel wel de belangrijkste uitvinding die ooit door mensen is gedaan. Want wielen zijn uniek: ze zijn rond en kunnen zo gelijkmatig rollen. We kennen het wiel natuurlijk van de fiets, de auto en de trein, maar ook andere uitvindingen zijn op wielen gebaseerd. Allerlei machines en motoren, van kopieermachines tot vliegtuigmotoren, danken hun bestaan aan het wiel. Wie is toch ooit op het idee van het wiel gekomen?

Wanneer het wiel is uitgevonden is niet bekend, maar ongeveer 5.500 jaar geleden werd voor het eerst melding gemaakt van een wiel.

Voordat het wiel werd uitgevonden, moesten mensen zware vrachten over de grond rollen om ze te verplaatsen.

boomstammen waarover voorwerpen werden gerold.

De Egyptenaren bouwden ongeveer 5.000 jaar geleden grote piramides. Daarvoor hadden ze enorme stenen nodig. Om de stenen op de juiste plaats te krijgen, gebruikten ze ronde boomstammen als rollers. Talloze arbeiders trokken zo de zware stenen vooruit.

massieve houten wielen

De eerste wielen verschenen voor het eerst rond 3.200 voor Christus. Het waren massieve houten karrenwielen die gemaakt waren van 2 of 3 houten planken die rond waren gemaakt.

Deze wielen werden niet van de diameter van boom gemaakt. Het hout zou dan zeer snel splijten. Door gebruik te maken van lengteplanken is dit effect bijna weg.

blad 1

Zo’n 3000 jaar geleden kwamen de eerste wielen met spaken. De spaken zorgde ervoor dat het wiel niet meer zo massief hoefde te zijn.

Wat is het voordeel hiervan?

Antwoord: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

De as steunt op de spaken. Naarmate de ontwikkelingen vorderde werden de wielen steeds minder massief.

Kun je een verklaring vinden waarom het wiel uit Noorwegen er minder modern en massief uitziet als bijna 2000 jaar ervoor?

De wielen werden steeds beter en sneller. Steeds sneller werden er nieuwe ontwikkelingen toegepast. Geleidelijk veranderde de spaken in het wiel. Nog later werd er een luchtkussen van rubber omheen gelegd: de band.

Halverwege de vorige eeuw werd er steeds meer aandacht gegeven aan het materiaal van de spaken, de manier waarop ze bevestigd werden en het patroon wat zij met elkaar vormden. Dit alles gebeurde om uiteindelijk zo snel voort te bewegen.

Blad 2

We gaan nu eerst eens bekijken hoe een wiel tegenwoordig gespaakt is.

Noem zoveel mogelijk verschillen met het wiel wat je voor je hebt en het wiel uit het jaar 1900 (zie plaatje hierboven)

Band 1900						band nu

*							*

*							*

*							*

*							*

*							*

Zo nu mag je zelf een beetje gaan knutselen. Je hebt met je groepje een voorwiel voor je liggen.

1) Probeer met behulp van spaaksleutel eens enkele spaken los te maken.

2) Probeer ook eens een paar andere spaken vaster te zetten. Wat zie je gebeuren?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) Zijn alle spaken op de zelfde manier bevestigd?........................................

Kun je een verklaring hiervoor verzinnen?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Blad 3

# Text boxes

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………