5. Bellenboom

De bellenboom wordt niet geschud zoals de bellenstok, maar er wordt mee op de grond gestampt.

Materiaal

1		lat 25 x 12 mm lang 120 cm	stam van de boom

70 cm	rondhout  ø 12 mm		zijarmen voor de bellen

12		bellen ø 25 mm

1m50	nylonkoord ø1,5 mm 		ophanging bellen

stukje flanel

Bouw

- Boor gaten van 12 mm ø in de lat volgens de tekening.

- Zaag van het rondhout stukken met een lengte van 112, 212 en 312 mm voor de zijarmen van de boom.

- Boor in de bovenste zijarm gaten van 3,5 mm ø op 20 mm van de uiteinden, in de middelste zijarm gaten op 25 en 70 mm van de uiteinden en in de onderste zijarm op 30, 75 en 120 mm van de uiteinden.

- Lijm de zijarmen in de stam.

- De bellen worden ieder met een stukje nylonkoord door de gaten in de zijarmen opgehangen. Een driedubbele knoop boven het gat zorgt voor de fixatie van de ophanging.

- Onder de stam wordt een stukje flanel geplakt.

Het is ook mogelijk in plaats van bellen stukjes klinkend metaal aan de armen te hangen, die tegen elkaar rinkelen.