2. Bellenkrans

Bellenkransen worden in de hand gehouden. De belletjes gaan klinken als de krans geschud wordt.

Materiaal

12 cm	rondhout  ø 18 mm		handvat

22 cm 	leer 16 x 3 mm			krans

2		bolkopschroeven 7 x 3 mm		bevestiging leer aan handvat

7		belletjes ø 25 mm

40 cm	nylonkoord ø 1,5 mm		bevestiging belletjes

Bouw

- Pons een gat van 4,5 mm ø in het midden van het leer en aan de uiteinden gaten om de schroeven door te laten.

- Pons op afstanden van 35 mm links van het midden 3 gaten en rechts van het midden ook 3 gaten van 4,5 mm ø.

- De oogjes van de belletjes worden door de gaten gedrukt.

- Met het nylonkoord worden de belletjes aan de achterzijde van het leer vastgeregen.

- Schroef het leren bandje met de belletjes op het handvat.

De opgegeven maten zijn berekend op belletjes met een doorsnede van 25 mm. Voor andere maten belletjes zullen aantallen en afstanden van de bevestigingen evenredig aangepast moeten worden.

Het is mogelijk dat de belletjes andere aanhangpunten hebben dan oogjes. De bevestigingen op het leren bandje zullen dan wellicht anders moeten worden.