3. Bellenstok

Net als bij de bellenkrans gaan de belletjes klinken als de stok geschud wordt. Ook kan de stok geslagen worden tegen de vrije hand.

Materiaal

40 cm	lat  hardhout 15 x 15 mm		stok

20		belletjes ø 25 mm

1 m		nylonkoord  ø 1,5 mm		bevestiging belletjes

Bouw

Boor gaten van 3,5 mm ø in de stok volgens de bovenste tekening. Om en om staan de gaten loodrecht op elkaar.

Knoop een belletje aan het nylonkoord en trek de draad (eventueel met een haaknaald) door het bovenste gat.

Rijg de overige belletjes met het koord aan de stok. Dat gaat als volgt: het tweede belletje wordt aan de draad geregen; de draad wordt weer teruggehaald door hetzelfde gat; de draad wordt door het onderliggende gat getrokken; de volgende bel wordt eraan geregen; de draad wordt door hetzelfde gat teruggehaald; de volgende bel wordt aan de draad geregen; door hetzelfde gat wordt de draad weer teruggehaald enz.

Als alle bellen aan de stok geregen zijn wordt de draad aan het laatste belletje vastgeknoopt.

Ook ander maten belletjes zijn te gebruiken zonder dat de maten veranderd worden. Belletjes van 15 mm ø worden twee aan twee geregen.