13. Bloktrommel

Materiaal

2 plankjes  	hardhout 220 x 100 x 5 mm	bodem en deksel

1 lat 		vurenhout 600 x 30 x 15 mm	zijwanden en tussenwand

4 stukjes 	hout van 15 x 15 x 15 mm		pootjes

zelfklevend vilt			pootjes en kloppers

1 m 		rondhout  7 mm  ø		stelen van de kloppers

Bouw

- Zaag van de lat twee stukken af met een lengte van 220 mm  en een stuk met een lengte van 70 mm.

- Lijm de latten op de bodem van het instrument volgens de tekening. Zet het geheel tussen lijmtangen met drukstukken.

- Schuur zo nodig de bovenkant van het geheel, zodat deze heelemaal vlak is.

- Lijm het deksel op de bovenkant. Gebruik ook nu weer lijmtangen met drukstukken.

- Lijm de pootjes onder het instrument en daaronder de stukjes vilt.

- Maak een aantal kloppers volgens de tekening. De koppen worden gemaakt van kurk, hout of met zelfklevend vilt omwikkeld hout.

Het instrument wordt bespeeld door met een klopper afwisselend op de linker- en de rechterkant te slaan. De linkerkant geeft een toonhoogte van ongeveer  c2 en de rechterkant  e2.

Als het instrument met andere maten gebouwd wordt komen er ander toonhoogtes. Handhaaf in ieder geval de maatverhoudingen.