14. Buistrommel

Er zijn natuurlijk trommels in allerlei vormen te maken. Er zijn ook wel goedkope en toch redelijke instrumenten in de handel verkrijgbaar. Een buistrommel is niet zo gangbaar. In dit ontwerp is daarvoor gekozen, omdat de buis een goede resonantie geeft en de trommel dus duidelijk een bepaalde toon voortbrengt.

Materiaal

50 cm	PVC-rioolafvoerbuis 125 mm ø		trommellichaam

dun leer of suède				trommelvel

(bijv. van een oud kledingstuk)

5 m	dik 	nylonkoord 3,5 mm  ø			spandraden en

2 m 	dun 	nylondraad 1,5 mm ø			bevestiging trommelvel

10 cm	koperen buis 15 mm ø			spanringen

Bouw

- Boor 10 mm vanaf de onderzijde in de PVC-buis 8 gaten van 5 mm ø op gelijke afstanden over de omtrek verdeeld (fig.a).

- Knoop 50 cm nylonkoord rondom de PVC-buis. Trek de knoop stevig aan, zodat de koordring strak om de buis zit.

- Haal deze ring weer van de buis af en trek het stuk leer zo strak mogelijk over de PVC-buis.

- De koordring wordt hier 20 mm over heen geschoven (fig.b).

- Het deel van het leer dat onder de koordring uitsteekt wordt op 8 plaatsen op gelijke afstanden tegenover de gaten in de onderkant ingeknipt.

- Ter plaatse van de inkepingen worden stukjes nylondraad met een lengte van 100 mm rondom het koord van de koordring gelegd en tot een lus geknoopt.

- Sla de 8 flappen omhoog en lijm die tegen het bovenste deel van het leer.

- Omwikkel dat met nylondraad 3 à 5 maal om de buis en knoop dat vast (fig.c).

Het zo gevormde trommelvel is nu voorzien van 8 lussen, waaraan het strak getrokken kan worden.

- Maak 8 spanringen met een lengte van 10 mm  uit de koperen buis 12 mm ø.

- Rijg dik nylonkoord volgens fig.c door de lussen, spanringen s en de gaten aan de onderzijde van de PVC-buis.

- Trek dit koord stevig aan, zodat het trommelvel strak komt te staan en bind het eind af.

Door de spanringen omlaag te duwen kan de spanning van het trommelvel nog verder verhoogd worden.