22. Duimpiano

Materiaal

Kistje plm. 20 x 17 x 6 cm			klankkast

Triplex plaat 20 x 17 cm, 4 mm dik		bovenblad

10 st		IJzerzaagjes voor kleine zaagbeugel	tongen

12 cm	Ronde stok 6 mm ø			spanningslat

12 cm	Driehoekig latje 10 x 10 mm		kam

12 cm	Metaaldraad 3 mm ø			contrakam

30 cm	Katoendraad				demping achtereinde tongen

50 cm	Geplastificeerd ijzerdraad 1,5 mm ø	bevestiging spanningslat

Er zijn kistjes in diverse maten verkrijgbaar. Bij dit ontwerp is een toevallig beschikbaar kistje van 20 x 17 x 6 cm gebruikt. Uiteraard zijn ook andere van ongeveer dezelfde grootte bruikbaar. De maten van het bovenblad en de lengtes van kam, contrakam en spanningslatje moeten dan wel aangepast worden. De overige maten blijven hetzelfde. Natuurlijk kan ook van losse plankjes een kistje gemaakt worden.

Bouw

- Strijk met lijm de binnennaden van het kistje dicht. Het kistje moet volledig luchtdicht zijn.

- Boor een klankgat 35 mm ø (a in fig. a en b) in het bovenblad. Het middelpunt van het gat is 40 mm van de linker korte zijkant.

- Boor in het bovenblad 11 gaten (b in fig.a) op onderlinge afstand 10 mm van elkaar op een getrokken lijn 10 cm van de linker korte zijkant.

- Lijm op bovenblad het driehoekig latje c op het bovenblad 7 cm vanaf de linker korte zijkant

- Schaaf een platte kant aan de ronde stok van 6 mm ø. Dit is de spanningslat d, die er voor zorgt dat de tongen straks onder spanning komen te staan.

- Rijg met het ijzerdraad deze spanningslat door de gaten b op het bovenblad. Zorg er daarbij voor dat er tussen de spanningslat en het bovenblad een ruimte van plm 6 mm blijft.

- Breek van de ijzerzaagjes de einden tot aan de bevestigingspinnetjes af.

- Verwijder op een slijpsteen de tanden van de zaagjes en slijp de einden bij met een lichte ronding. Dit worden dus de tongen.

- Leg de contrakam e op het bovenblad 13 cm vanaf de linker korte zijkant. Zet deze even vast met een plakbandje aan beide uiteinden.

- Schuif de tongen over de kam onder de spanningslat en vervolgens over de contrakam.

- Schroef en lijm het bovenblad op het kistje.

- Rijg door de achtereinden van de tongen katoendraad om te voorkomen dat deze achtereinden meeresoneren.

- Stem de tongen diatonisch van c1 tot e2 volgens het patroon in fig. b door ze naar