30. Akkoord-hakkebord

Dit citerachtige instrument heeft 4 sets van 3 snaren. Iedere set geeft als het aangeslagen wordt een akkoord. Het zijn de akkoorden C5, C1 = F5, C4 = F1 en F4.

Het instrument is te gebruiken om begeleidingsakkoorden op te spelen bij liedjes of instrumentale solo's.

Materiaal

2	triplex platen 4 mm dik, 610 x 205 mm		bovenblad en bodem

2	triplex platen 9 mm dik, 600 x 40 mm			zijwanden

2	hardhouten balkjes 30 x 40 mm, lengte 170 mm	voor- en achterwand

2	hardhouten latjes 10 x 6 mm, lengte 170 mm		kammen

2	koperdraden 2,5 mm ø, lengte 170 mm		kamversteviging

2	gitaarsnaren E					snaren F en G

2	gitaarsnaren A					snaren Bes en c

4	gitaarsnaren d					snaren d, e en 2 x f

4	gitaarsnaren b					snaren b, c1, c1 en d1

12	grote spijkers 5 mm ø				stempennen

12	kleine spijkers 2 mm ø				snaaraanhechtingspennen

Voor de klopper:

flessenkurk					kop

20 cm	rondhout 7 mm ø				steel

Bouw

- Lijm en schroef zijwanden, voor- en achterwand op de bodem.

De maten van de bodem zijn iets te groot gekozen, zodat deze buiten de wanden uitsteken. Straks zal het teveel weggeschaafd worden.

- Boor de klankgaten van 25 mm ø in het bovenblad volgens de tekening.

- Als de lijm droog is wordt het bovenblad op de wanden geschroefd.

Alvorens het bovenblad bevestigd wordt moet er voor gezorgd worden dat de bovenkanten van de wanden volledig in één vlak liggen, zodat de lijmnaad tussen bovenblad en wanden luchtdicht is.

- Schaaf het teveel van bodem en bovenblad weg.

- Zaag van de grote spijkers vanaf de punt stukken van plm. 50 mm af. Vijl de punten enigszins bot.

- Vijl de bovenkant de spijkers vierkant tot stempennen, zodat daar een stemsleutel op past.

Een stemsleutel kan gemaakt worden door in een strip messing van plm 50 x 15 x 3 mm een gat van 3 mm ø te boren en dat vierkant uit te vijlen, zodat het op de stempen past.

- Boor een gat van 1,5 mm ø dwars door iedere stempen plm. 20 mm vanaf de bovenkant.

- Boor aan een korte zijde van het instrument gaten van 4,5 mm ø volgens de tekening. Dat worden dan 4 sets van 3 gaten. De onderlinge afstand van de gaten van een set is 10 mm. De onderlinge afstand tussen de sets is 26 mm. Het eerste gat komt 21 mm vanaf de linkerkant. De gaten komen 20 mm vanaf de korte zijde en moeten enigszins schuin geboord worden (zie tekening).

- Boor aan de andere korte kant gaten van 1,5 mm ø volgens hetzelfde patroon voor  de snaaraanhechtingspennen.

- Ontdoe de kleine spijkers van de koppen en sla die in de zojuist geboorde gaten.

- Maak met een guts een gleuf in het midden van iedere kam, zodat de koperdraad daar in past en lijm de koperdraad daarin.

- Lijm de kammen op 30 mm vanaf de korte kanten op het bovenblad.

- Plaats de snaren volgens onderstaand schema op het instrument

snaren      C5 :	b,d,E

snaren C1,F5 :	b,d,A

snaren C4,F1 :	b,d,E

snaren       F4 :	b,d,A

Het plaatsen van een snaar gaat als volgt:

Buig aan de ene kant van de snaar een oogje (als dat nog niet aanwezig is) en leg dit oogje op de betreffende aanhechtingspen.

Steek het andere einde van de snaar een paar centimeter door het gaatje in een stempen. Draai de pen rond, terwijl de snaar strak gehouden wordt zodat de snaar op de pen gewikkeld wordt. Zorg dat het snaareinde onder de wikkels komt, zodat de snaar niet uit het gat terugspringt.

Als zo de snaar enigszins ingekort is wordt de pen in het desbetreffende gat in het instrument voor de stempen geslagen.

Draai daarna met de stemsleutel de snaar strak.

- Als zo alle snaren geplaatst zijn, kunnen de snaren gestemd worden met behulp van een piano of een stemapparaat op de tonen, die aangegeven zijn in de tekening. Er zijn dan vier driestemmige akkoorden.

- Maak een klopper volgens de tekening. De kop wordt gemaakt van kurk. De steel is een stukje rondhout.

Het instrument kan bespeeld worden door met de klopper op een snaarpaar te slaan. Het is ook mogelijk de akkoorden te tokkelen.