28. Kantele

De kantele is een Finse citer, meestal 15- of meersnarig. Het instrument volgens dit ontwerp is de eenvoudigste uitvoering : 5-snarig. In Finland zijn er muziekstudie-methodes, die gebaseerd zijn op deze 5-snarige kantele.

Het instrument kan diatonisch gestemd worden bijv. d, e, fis, g, a, maar ook een pentatonische stemming is wel gebruikelijk.

Vandaar dat in dit ontwerp gitaar-stemmechanieken gebruikt worden, zodat snel verstemmen van de snaren mogelijk is.

Materiaal

2	triplex platen 4 mm dik, 600 x 170		bodem en bovenblad

triplex plaat 6 mm dik, 600 x 40		linker zijwand

triplex plaat 6 mm dik, 485 x 40		rechter zijwand

blokje 40 x 15 mm, lengte 110		achterwand

blokje 25 x 20 mm, lengte 200		voorwand

blokje 45 x 15 mm, lengte 200		stemblok

hardhouten latje 8 x 8 mm, lengte 200	kam

5	gitaarsnaren b				snaren

5	gitaarstemmechanieken			stemmechanieken

10	spijkertjes 12 x 1,5			snaargeleiding en -

aanhechting

Bouw

- Teken de plaats van de wanden af op de bodem (waarvan de maten iets te groot gekozen zijn)

- Lijm en schroef het stemblok op de voorwand (zie fig.c).

- Zaag en schuur de wanden zodanig dat ze goed op elkaar passen.

- Lijm en schroef de wanden op de bodem zo dat de wanden goed op elkaar aansluiten. Bestrijk de naden nog eens extra met lijm voor een luchtdichte aansluiting.

- Schuur zo nodig de bovenkanten van de wanden gelijk: het bovenblad zal dan zonder kieren op de wanden passen.

- Boor een klankgat van 50 mm  ongeveer in het midden van het bovenblad.

- Lijm het bovenblad op de zijwanden. Zet de lijmnaden onder druk en laat het geheel 24 uur drogen.

- Schaaf de uitstekende randen van de bodem en het bovenblad weg.

- Schaaf het hardhouten latje (de kam) driehoekig en lijm dit op het bovenblad volgens de tekening.

- Boor in het stemblok gaten van 6 mm  waar de stemmechanieken in passen en monteer de mechanieken.

- Knip de koppen van de spijkers.

- Sla de spijkers van de snaargeleiding in de voorwand op een rij plm. 10 mm vanaf de stemme-chanieken op afstanden van 25 mm van elkaar (zie tekening).

- Sla de spijkers voor de snaaraanhechting in de achterwand met een onderlinge afstand 15 mm  (zie tekening) en plaats de snaren.

Het plaatsen van een snaar gaat als volgt: Buig aan de ene kant van de snaar een oogje (als dat nog niet aanwezig is) en leg dit oogje op de desbetreffende aanhechtingspen. Steek het andere einde van de snaar een paar centimeter door het gaatje in de stempen van een stemmechaniek. Draai de pen rond met behulp van het mechaniek, terwijl de snaar strak gehouden wordt zodat de snaar op de pen gewikkeld wordt. Zorg dat het snaareinde onder de wikkels komt, zodat de snaar niet uit het gat terugspringt. Draai daarna de snaar strak.

- Stem de snaren op de tonen d, e, fis, g, a of een andere toonreeks, die men wil gebruiken.