18.Klankstaaf

Materiaal

2  	triplex latjes 18 mm dik  hr x 30 		zijwanden resonator

2  	triplex plankjes 6 mm dik hr x br 		voor- en achterwand resonator

2	blokjes 50 x 15 x 15			pootjes

1  	hardhouten plankje 5 mm dik br x 42 	deksel resonator

1  	triplex plankje 5 mm dik  br x 42 		bodem resonator

1  	ahorn(populier)  lat 10 mm dik ls x 35 x 10   	klankstaaf

1  	wattenstaafje				geleidepinnen voor de toets

flanel					ondersteuning toets

De maten ls,hr,lr en br (zie tekening) voor een bepaalde toonhoogte zijn in de onderstaande tabel te vinden.

Bouw

- Lijm voor- en achterwand op de zijwanden.

- Lijm de pootjes onder de bodem.

- Lijm na gedroogd te zijn de wanden op de bodem.

- Boor op de aangegeven plaatsen gaten van 15 mm ø in het deksel van de resonator.

- Lijm het deksel op de wanden.

- Boor gaatjes voor de geleidingen van de toets op de aangegeven plaatsen door het deksel.

- Bepaal de juiste plaatsen voor de gaten in de toets.

- Boor op die plaatsen gaten van 4,5 mm en ruim één van die gaten in de lengterichting enigszins uit.

- Maak twee geleidepinnen met een lengte van 30 mm uit het wattenstaafje.

- Druk deze staafjes in de gaatjes in de resonator.

- Maak van een stukje flanel twee ondersteuningen voor de klankstaaf en druk die over de geleidepinnen.

De klankstaaf kan met behulp van de piano of een stemapparaat gestemd worden. De toon wordt lager als in het midden de staaf aan de onderzijde uitgehold wordt. De toon wordt hoger als aan de uiteinden iets afgezaagd wordt.

De maten van de klankstaven voor de verschillende toonhoogtes zijn:

toon	ls	hr	lr	br

f	443	200	248	268

fis	434	190	243	263

g	425	180	238	258

gis	416	170	233	253

a	407	160	228	248

bes	398	150	223	243

toon	ls	hr	lr	br

b	389	140	218	238

c1	380	130	213	233

cis1	371	120	208	228

d1	362	111	203	223

dis1	353	103	198	218

e1	344	 96	193	213

toon	ls	hr	lr	br

f1	335	 90	188	208

fis1	326	 85	183	203

g1	317	 81	178	198

gis1	308	 77	172	192

a1	299	 74	167	187

bes1	290	 71	162	182

b1	281	 68	157	177

c2	272	 65	152	172

cis2	263	 63	147	167

d2	254	 61	142	162

toon	ls	hr	lr	br

dis2	245	 59	137	157

e2	236	 57	132	152

f2	227	 55	127	147

fis2	218	 54	122	142

g2	209	 51	117	137

gis2	200	 49	112	132

a2	191	 48	107	127

bes2	182	 47	102	122

b2	173	 46	 97	117

c3	164	 45	 92	112