6. Klepperlat

De klepperlat geeft een klepperend geluid als die ergens tegen aan geslagen wordt. Ook kan de lat als trommelstok gebruikt worden, waardoor een gecombineerd geluid van trommelen en klepperen ontstaat.

Materiaal

27 cm	balkje hardhout 40 x 23		kleppergedeelte

16 cm	rondhout  ø 18 mm		handvat

Bouw

- Zaag in het stuk hardhout in de lengterichting 3 gleuven met een breedte van 3 mm en een lengte van 240 mm volgens de tekening, zodat er 4 lamellen met een dikte van 3,5 mm ontstaan.

- Boor onder in het balkje een gat van 20 mm diep met een doorsnede van 18 mm.

- Lijm het stuk rondhout in dit gat. Dat is het handvat van het instrument.

Het instrument wordt bespeeld door het ergens tegen aan te slaan of als trommelstok te gebruiken.