15. Lijsttrom

De lijsttrom is min of meer de tegenhanger van de buistrommel. Er is nagenoeg geen resonantieruimte omdat het corpus maar heel ondiep is. Aan de ander kant is het oppervlak tamelijk groot, waardoor verschillende tonen uit het instrument gehaald kunnen worden, afhankelijk van waar men op het vel slaat.

Materiaal

kartonnen ring 45 mm hoog 210 mm  	basis trommellichaam

Een kartonnen ring kan gezaagd worden uit een waspoedertrommel maar het is natuurlijk ook mogelijk een ring te maken door stroken karton rond te buigen en met een aantal lagen op elkaar te lijmen.

3 m	fineer 45 mm breed		bekleding trommellichaam

dun leer of suède	300 mm  	trommelvel

(bijv. van een oud kledingstuk)

80 cm 	dik nylonkoord 3,5 mm  		versteviging trommelvelrand

2 m 	dun nylonkoord 1,5 mm  		spandraden

16		holnieten 6 mm  			aanhechtingsogen trommelvel

Bouw

- Beplak de kartonnen ring met enkele lagen fineer.

Meestal is fineer reeds voorzien van een warmelijmlaag, zodat met een strijkbout het fineer op het karton kan worden gelijmd.

- Zaag aan de onderkant van het trommellichaam 16 inkepingen van plm. 5 x 2 mm gelijk over de omtrek verdeeld.

- Knoop van het dik nylonkoord een ring gelijk aan de omtrek van het trommellichaam.

- Teken op het stuk leer een cirkel met een doorsnede gelijk aan de doorsnede van het trommellichaam plus 4 cm. Dat wordt de vouwrand, waar de versteviging van nylonkoord ingelegd wordt.

- Teken 16 stralen gelijk verdeeld over de omtrek op de binnenkant van het trommelvel.

- Vouw op iedere straal het vel naar binnen, waarbij de nylonring ingesloten wordt. Pons op iedere straal door de twee lagen een gat van 3 mm  en sla door dit gat een holniet (zie fig.b).

- Span het vel over het trommellichaam.

- Rijg het dun nylonkoord door de aanhechtingsogen van het trommelvel en de inkepingen in het trommellichaam.

- Trek de spandraden strak.