17. Metallofoon

Materiaal

1		multiplex plaat 6 mm dik 750 x 75 	wanden van de klankkast

1		multiplex plaat 6 mm dik 220 x 200 	bodem klankkast

2  st		multiplex platen 4 mm dik 220 x 40 	deksel klankkast

2,5 m		wollen draad		ondersteuning toetsen

reep flanel 10 mm breed		ondersteuning toetsen

1m50		aluminium strip 25 x 3	6 toetsen

6 		wattenstaafjes			geleidepinnen toetsen

Bouw

- Zaag van de 750 mm lange multiplexplaat de zijwanden van de klankkast: 200 mm voor de linker wand, 110 mm voor de rechter zijwand en twee maal 195 mm voor de overige wanden.

- Zaag de bodem van de klankkast in de juiste vorm volgens de tekening.

- Maak van de wanden en de bodem een kistje.

De kanten van de wanden zullen eerst schuin afgeschaafd moeten worden om goed op elkaar te passen. Wie het erg mooi wil doen maakt zwaluwstaart- of tandverbindingen, maar lijmen en spijkeren kan ook. De naden moeten wel volledig dicht zijn.

- Maak het deksel van de klankkast in twee delen zoals aangegeven in de tekening. Pas de delen zo af dat in het midden een spleet ontstaat van links 50 mm tot rechts 22 mm.

- Lijm het deksel op de wanden.

- Trek een markeerlijn op het deksel volgens de tekening waar de geleidepin-nen p geplaatst moeten worden.

- Zaag de toetsen van de aluminium strip met lengtes zoals aangegeven in de tekening.

Indien men andere tonen op het instrument wil, moeten overeenkom-stige lengtes uit de tabel bij de tekening gekozen worden.

- Op 22 % van de uiteinden worden markeringen aangebracht. Op één van de markeringen van de toets wordt een gat van 3,5 mm ø geboord.

- Stem de toetsen met behulp van een piano of een stemapparaat. Hang daarvoor de toets aan een draadje door het gat en sla de toets aan met een klopper. De toon wordt verhoogd door iets van de uiteinden af te zagen of te vijlen. De toon wordt lager als de toets in het midden  iets dunner gevijld wordt.

- Leg nu de toetsen op de klankkast zo dat het gat in de toets juist boven de markeerlijn op het deksel ligt en de onderlinge afstand 5 mm is.

- Markeer door de gaten in de toetsen de plaatsen voor de geleidepinnen.

- Boor gaten van 2,5 mm op de gemarkeerde plaatsen.

- Knip de wattenstaafjes door midden en verwijder de watten van de staafjes. Waar de watten gezeten hebben is het staafje enigszins gekarteld. Met deze kant wordt het staafje in de geboorde gaten gedrukt. Dat zijn de geleide-pinnen voor de toetsen.

- Knip van de strook flanel zes stukjes met een lengte van 40 mm en vouw ieder stukje driedubbel. Prik daardoor een gat en schuif dat op de geleide-pinnen.

- De toetsen worden nu op de pinnen geschoven, zo dat de toetsen evenwijdig aan elkaar komen te liggen.

- Trek lijnen tussen de vrije uiteinden van de toetsen op de klankkast en markeer de plaatsen voor de overige geleidepinnen.

- Verwijder de toetsen en boor op de gemarkeerde plaatsen gaten van 2,5 mm ø.

- Zoals hierboven beschreven worden gehalveerde wattenstaafjes in de gaten gedrukt.

- Rondom en tussen deze geleidepinnen wordt een wollen draad geweven in plm. 5 lagen.

- Plaats nu de toetsen weer op de klankkast.

Een geschikte klopper kan gemaakt worden van een kurk waar dwars een stokje 7 mm ø met lengte van plm 20 cm ingestoken wordt.