9. Rasp

Een rasp kan bestaan uit een stuk hout waarin ribbels zijn aangebracht. Als we daar met een houtje of een stuk metaal over gaan ontstaat en ratelend geluid. Hier is gekozen voor een bamboestok. Doordat die hol is en een sleuf aangebracht wordt geeft deze rasp enige resonantie.

Materiaal

35 cm	bamboestok 		uitwendig 30 mm ø

(inwendig 22 mm ø)

13 cm	rondhout 18 mm  ø	handvat  raspstok

spijker 180 x 4		lemmet  raspstok

Bouw

- De bamboestok wordt met een ronde vijl aan de binnenkant schoon gemaakt. Een eventuele scheidingswand wordt doorgestoken.

- Aan een zijkant van de bamboestok wordt volgens de figuur een sleuf geboord en gezaagd met een lengte van 21 cm en een breedte van 8 mm.

- Aan de bovenkant van de bamboestok worden met zaag en driekante vijl ongeveer 16 ribbels gemaakt.

- In de lengterichting van het stuk rondhout wordt een gat geboord van 4 mm ø.

- Van de spijker wordt de kop afgezaagd. Met schuurpapier wordt de spijker eventueel ontroest.

- De spijker wordt in het handvat geduwd. Dit is dan de raspstok waarmee de rasp aangestreken wordt.