11. Sambabal

Materiaal

90 mm	plastic of kartonnen koker plm 60 mm 	corpus

215 mm	ronde stok 12 mm 			handvat

plankje 160 x 80 , dikte 9 mm 		afsluitdeksels

doosje kleine kraaltjes 2,5 mm 		vulling

Bouw

- Twee deksels voor afsluiting van de koker worden gezaagd uit het 9 mm dikke plankje.

Het gemakkelijkst gaat dat met een gatenzaag in een kolomboormachine, maar ook met een figuurzaag is het mogelijk.

In de deksels worden in het midden gaten geboord van 12 mm .

- Eén van de deksels wordt in de koker gelijmd.

- De ronde stok wordt door dit deksel gestoken.

- De koker wordt gevuld met de kraaltjes en daarna afgesloten met het andere deksel.