4. Schellenstok

Dit instrument is vergelijkbaar met de bellenstok, maar hier klinken geen belletjes, maar schellen, die gemaakt zijn van kroonkurken of van andere metalen plaatjes.

Materiaal

1	hardhout 15 x 10 mm lang 30 cm	middenstok

2	hardhout 15 x 10 mm lang 14 cm	eindlatten

3	rondhout 6 mm ø			staafjes voor de schellen

6	kroonkurken			schellen

Bouw

- Boor gaten van 6 mm ø in de middenstok volgens de tekening.

- Boor eveneens gaten van 6 mm ø in de eindlatten, waarbij de gaten in de middenstok als sjabloon gebruikt worden.

- Schuif de rondhouten staafjes door de gaten van de middenstok en lijm die vast. Zorg er voor dat de staafjes aan beide kanten van de middenstok even ver uitsteken.

- Boor gaten van 7 mm ø in het midden van de kroonkurken (de plaats van de gaten eerst markeren met een centerpons).

- Verwijder de plastic binnenlaag in de kroonkurk.

- Schuif de kroonkurken twee aan twee op de uit de middenstok stekende staafjes.

- Lijm de eindlatten op de staafjes.

In plaats van kroonkurken kunnen ook schellen gemaakt worden van rondgeknipte messing plaatjes (ø 30 mm), die met een hamer eerst enigszins hol geslagen zijn.