7. Steelcastagnette

Voor het bespelen van gewone castagnetten is een behoorlijke handvaardigheid en ervaring nodig. Met een steelcastagnette kan een soortgelijk effect bereikt worden, maar deze is veel gemakkelijker te bespelen.

Materiaal

1	plankje 10 mm dik 210 x 40 mm	steel met middenstuk

2	plankjes 18 mm dik 100 x 40 mm	klepperdelen

20 cm    nylonkoord 1,5 mm ø

Bouw

- Van het middenstuk wordt de onderste 12 cm versmald tot 18 mm. Dat is het handvat van het instrument.

- De klepperplankjes worden uitgehold tot een diepte van plm. 12 mm over een oppervlakte van 70 x 30 mm

- Van het onderste deel van 10 mm van de klepperplankjes wordt de dikte verminderd tot plm. 10 mm.

- Door de klepperplankjes en het middendeel worden gaten van 3 mm ø geboord.

Door deze gaten wordt nylonkoord van 1,5 mm ø getrokken. De einden worden aan elkaar geknoopt, zo dat de klepperplankjes enige ruimte hebben om ten opzichte van het middendeel te bewegen.