25. Tripelfluit

voor de tonen d2, fis2, a2

Materiaal

1		blokje hardhout 35 mm dik 100 x 100	voet en corpus

3		plaatjes hardhout 9 mm dik 35 x 25		voorslagen

3 		plaatjes hardhout 3 mm dik 25 x 25		bovenlabia

40 cm    	plastic buis 20 mm ø			pijpverlenging

karton 0,5 mm dik			inlegkarton voor kernspleet

schildersplakband 20 mm breed		omwikkeling pijpverlenging

Bouw

- Boor gaten in het blokje hardhout volgens fig.a en b, van boven af drie gaten a van 18 mm ø voor de pijpvoet, eveneens van bovenaf drie gaten b van 18 mm ø voor de pijpmonden, vanaf de rechterkant drie gaten c van 22 mm ø voor het inbrengen van de pijpverlengingen en vanaf de linkerkant 3 gaten d van 10 mm ø voor de luchttoevoer naar de pijpvoeten.

Zorg er voor dat de nerf van het hout evenwijdig loopt aan de linker- en rechterkant.

- De gaten b voor de pijpmonden worden met een beitel uitgestoken zodat aan de linkerkant een rechte kant ontstaat. Eventueel wordt deze bijgevijld zodat een exact rechte kant ontstaat. Voor de toonvorming is dat erg belangrijk.

- Knip van het karton een reep van 35 mm breed en 10 cm lang.

- Leg dit op het blokje hout en teken de inkepingen i (fig c) af en knip deze inkepingen uit.

De randen van de inkepingen moeten precies samenvallen met de zojuist uitgebeitelde kanten van de pijpmonden.

- Plak de reep karton op het blokje hout.

- De voorslagen worden voorlopig met plakband vastgezet boven op het karton.

Onder deze voorslag ontstaat nu een smalle spleet met een dikte van 0,5 mm en een breedte van 18 mm. Dit noemt men de kernspleet. Als straks op de pijp geblazen wordt komt uit deze spleet een luchtlint dat de scherpe rand van het bovenlabium treft, waardoor de toon ontstaat.

- Van de plastic buis worden de pijpverlengingen met de maten volgens fig.d gezaagd.

- De pijpverlengingen worden aan één kant omwikkeld met plakband zodanig dat ze strak in de daarvoor bestemde openingen in het blok passen en worden er vervolgens ingeschoven.

- De plaatjes voor de bovenlabia worden aan één kant afgeschuind zodat aan de linker zijde een scherpe kant ontstaat met een hoogte van niet meer dan een enkele tiende mm.

- Voor de langste pijp wordt het bovenlabium op de pijpmond gelegd met de scherpe kant ongeveer 5 mm vanaf de kernspleet. Blaas op de pijp en schuif het bovenlabium van of naar de kernspleet zodat een heldere toon ontstaat zonder sissende bijgeluiden.

- Lijm het bovenlabium op de pijpmond op deze gefixeerde plaats.

- Herhaal dit alles voor de twee andere pijpen.

- Een pijp kan gestemd worden door de pijp heen en weer te schuiven in het blok. Is de toon veel te laag dan moet de betreffende pijpverlenging ingekort worden.

- De voorslagen, die voorlopig met plakband vastgezet waren, worden vastgelijmd of op het blok hout vastgeschroefd. Door heen en weer schuiven kan eerst nog geprobeerd worden om betere toon te verkrijgen.

In het beschreven ontwerp werden de tonen d2, fis2 en a2 gekozen. Uiteraard zijn voor de fluit ook andere tonen mogelijk.

De fluit hoeft niet beperkt te blijven tot 3 tonen. Met dezelfde constructie kan een fluit met veel meer tonen gemaakt worden. Het blok hout zal dan evenredig breder gekozen moeten worden.

In onderstaande tabel zijn de buislengtes aangegeven die voor de verschillende tonen nodig zijn.

a1	346    		fis2 	175

bes1 	321		g2	160

b1     	300		gis2         147

c2	280		a2  	135

cis2 	258		bes2	122

d2	239  		b2	110

dis2	222		c3	100

e2  	205		cis3	 90

f2 	190		d3	 80