12. Woodblock

Materiaal

2 stukken  	hardhout 200 x 90 x 22 mm	corpus

12 cm 		rondhout 18 mm ø			handvat

2			platte-kop-schroeven 40 x 4

Bouw

- Bevestig de beide stukken hardhout met de 2 schroeven op elkaar volgens de tekening (nog niet op elkaar lijmen)

- Boor hierin 75 mm diepe gaten van 26 mm ø volgens tekening, zodat een spleet ontstaat.

- Haal de stukken hout weer van elkaar en steek met een beitel in beide stukken het resterende hout tussen de boorgaten weg, zodat een gladde holte ontstaat.

De toon van het instrument wordt voller als het hout extra uitgehold wordt, waardoor de wanden dunner worden.

- De beide stukken hout worden weer op elkaar bevestigd met lijm en de schroe-ven.

- Boor een gat van 10 mm diep en 18 mm ø in een zijkant van het instrument en lijm daarin het stuk rondhout als handvat.

Voor kloppers, zie de beschrijving bij bloktrommel.

Dit instrument is tamelijk groot en misschien te zwaar voor een kinderhand.

Uiteraard kunnen de maten evenredig verkleind worden, zodat een hanteerbaarder instrument ontstaat.